Kontrollplan ved utførelse av mekanisk reparasjon (iht NS-EN 1504-10)

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Delaminering | Kontroll utføres ved banking med hammer e.l. | Hele betongoverflaten skal kontrolleres. | Det skal ikke være noen form for bom eller delaminering i underlaget. |
| Renhet i underlaget | Visuell inspeksjon eller prøving med klebebånd. | Hele overflaten kontrolleres visuelt. Stikkprøver med klebebånd kan utføres. | Ingen urenheter eller rester av overflatebehandling i underlaget godtas. |
| Ruhet | Kontroll utføres ved visuell inspeksjon, sandprøving eller profilmåler. | Hele betongoverflaten skal kontrolleres visuelt. I tillegg kan stikkprøver utføres med profilmåler, evt. sandprøving. | Ruheten skal tilfredsstille krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Strekkfastheten i underlaget | Kontroll utføres ved avtrekksprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang. | Strekkfastheten i underlaget skal være krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.). | Temperaturen i underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, eller +5 til +30° C. |
| Trykkfasthet | Kontroll utføres ved trykktesting av utborede kjerner eller ved bruk av slaghammer. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang. | Undersøkelsen gjøres normalt for å dokumentere trykkfastheten til eksisterende betong. |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten til alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres alltid før bruk. | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjekt-beskrivelse. |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Vibrasjon | Kontroll utføres ved bruk av akselerometer. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang. | Vibrasjon skal tilfredsstille krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Fuktighet i underlaget | Visuell inspeksjon/prøvetaking. Måling av elektrisk motstand eller RF. | Hele overflaten kontrolleres visuelt før og under påføring av heftbro og mørtel. | Fuktigheten i underlaget skal være iht til krav angitt i prosjektbeskrivelsen eller leverandørens anvisninger. |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig før mørtling / støping. Målinger registreres når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.). | Temperaturen i underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, eller +5 til +30° C (sjekkes mot datablad for det aktuelle produkt). |
| Renhet av eksisterende armering | Kontroll utføres ved visuell inspeksjon. | All armering kontrolleres. | Rengjøringsgraden skal være iht. krav angitt i prosjektbeskrivelsen (Sa 2 eller Sa 2,5) |
| Tverrsnitt av eksisterende armering | Kontroll utføres ved visuell inspeksjon. | Stikkprøver iht. prosjektbeskrivelsen. | Resultatet brukes til å vurdere konstruksjonsdelens kapasitet og/eller evt. behov for innlegging av ekstra armering. |
| Korrosjon på eksisterende armering. | Kontroll utføres ved visuell inspeksjon eller halv-celle målinger. | Utføres normalt på frilagt armering. Ved synlig tverrsnittsreduksjon måles dette. | Resultatet benyttes til å vurdere om skadene har medført redusert bæreevne og om det er behov for innlegging av ekstra armering. |
| Temperatur i omgivelsen | Termometer. | Utføres kontinuerlig og så ofte at man registrerer endringer på 2 °C. | Temperaturen i underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, eller iht leverandørens spesifikasjoner. |
| Nedbør | Visuell observasjon av regn, snø, dugg og sprut. | Nedbøren registreres daglig så lenge arbeidene pågår. | Krav til nedbør skal være angitt i prosjekt-beskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |
| Betongens eller mørtelens konsistens | Kontroll og prøving med synk-, vebe-, eller utbredelsesmåling. | Hvis ikke annet er angitt utføres kontrollen daglig eller for hvert parti. | Konsistensen skal være iht. krav gitt i prosjektbeskrivelsen eller leverandørens anvisninger. |
| Dekningsgrad for korrosjons-beskyttelse. | Kontroll utføres ved visuell inspeksjon. | Hvis ikke annet er angitt utføres stikkprøvekontroll for korrosjonsbeskyttelsen. | Korrosjonsbeskyttelsen skal være heldekkende, tykkelse 2,0 mm |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Delaminering | Kontroll utføres ved banking med hammer e.l. | Hele betongoverflaten skal kontrolleres. | Det skal ikke være noen form for bom eller delaminering på betongoverflaten etter reparasjon. |
| Tykkelse eller overdekning av reparasjons-materialene | Kontroll utføres ved covermeter eller måling på utborede kjerner. | Kontrollen utføres som stikkprøvekontroll. | Utføres for å dokumentere at krav til overdekning er oppfylt. |
| Heftstyrke i underlaget | Kontroll utføres ved avtrekksprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang, …. stk / …. m2. Hver prøveserie skal bestå av 3 enkeltprøver. | Heften mellom reparasjon og underlaget skal være iht krav angitt i prosjekt-beskrivelsen, normalt mellom 0,8 og 2,0 MPa. |
| Trykkfasthet | Kontroll utføres ved trykktesting av utborede kjerner eller ved bruk av slaghammer. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang. | Trykkfastheten skal være iht. krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Rissdannelse i reparasjonen | Kontroll utføres ved visuell kontroll eller mekanisk måler / risslinjal. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang. | Rissviddene skal være mindre enn angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Armeringens plassering | Kontroll utføres ved bruk av overdekningsmåler. | Hvis ikke annet er angitt utføres stikkprøvekontroll av armeringens plassering. | Armeringens plassering skal være angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Armeringens heft | Kontroll utføres ved uttrekksprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang. Kontrollen er normalt aktuell kun for nymontert armering | Heftfastheten skal være iht. krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |
| Farge og struktur på ferdig overflate | Kontroll utføres ved visuell inspeksjon | Hele overflaten kontrolleres. | Sprang og grater skal ligge innenfor toleransekravene angitt i prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke forekomme lepper inn på eksisterende betong. Overflatestruktur og farge skal være iht. krav i prosjektbeskrivelsen. |

Sjekkliste for prøving og kontroll før, under og etter påføring

| Prosjektinformasjon | Utførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etasje, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Utført av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Dato/tid: |  |  |  |  |  |

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Delaminering | Det skal ikke være noen form for bom eller delaminering i underlaget. |  |  |  |
| Renhet i underlaget | Ingen urenheter eller rester av overflatebehandling i underlaget godtas. |  |  |  |
| Ruhet | Ruheten skal tilfredsstille krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |
| Heftstyrke i underlaget | Heften mellom belegget og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |  |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen i underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, eller +5 til +30° C. |  |  |  |
| Trykkfasthet | Undersøkelsen gjøres normalt for å dokumentere trykkfastheten til eksisterende betong. |  |  |  |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjekt-beskrivelse. |
| Produkt |  |  | Dato mottatt | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrollert | Signatur |
| Korrosjonsbeskyttelse / heftbru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redisit |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapefer |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapepoxy L |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Reparasjonsmørtel R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redirep 25 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Rasa & Ripara R2 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Reparasjonsmørtler R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redirep 45 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Rasa & Ripara R4 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapegrout T40 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapegrout T60 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapegrout SV |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapegrout Fast Set |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Confix |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Tørrsprøytemørtel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Ekspanderende mørtel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nonset 120 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Nonset 400 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapefill N-LH |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Filsemørtel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fixofin |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Monofinish |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Planitop Fine Finish |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Spesialmørtler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montrocryl |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| 600 UVT |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Lim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adesilex PG1 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapepoxy BI-IMP |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Reparasjonsbetong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finbetong B20 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Finbetong B30 |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Superplastiserende tilsetningsstoff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superflyt |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Vibrasjon | Vibrasjon skal tilfredsstille krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |
| Fuktighet i underlaget | Fuktigheten i underlaget skal være iht til krav angitt i prosjektbeskrivelsen eller leverandørens anvisninger. |  |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen i underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, eller +5 til +30° C. |  |  |  |
| Renhet av eksisterende armering | Rengjøringsgraden skal være iht. krav angitt i prosjektbeskrivelsen (Sa 2 eller Sa 2,5.) |  |  |  |
| Tverrsnitt av eksisterende armering | Resultatet brukes til å vurdere konstruksjonsdelens kapasitet og/eller evt. behov for innlegging av ekstra armering. |  |  |  |
| Korrosjon på eksisterende armering. | Resultatet benyttes til å vurdere om skadene har medført redusert bæreevne og om det er behov for innlegging av ekstra armering. |  |  |  |
| Temperatur i omgivelsen | Temperaturen i underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, eller iht leverandørens spesifikasjoner. |  |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) skal være ≤ 85%. |  |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angitt i prosjekt-beskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |  |  |  |

| Betongens eller mørtelens konsistens | Konsistensen skal være iht. krav gitt i prosjektbeskrivelsen eller leverandørens anvisninger. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dekningsgrad for korrosjons-beskyttelse og heftbro. | Det skal ikke være noen form for bom eller delaminering på betongoverflaten etter reparasjon. |  |  |  |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Delaminering | Det skal ikke være noen form for bom eller delaminering på betongoverflaten etter reparasjon. |  |  |  |
| Tykkelse eller overdekning av reparasjonsmaterialene | Utføres for å dokumentere at krav til overdekning er oppfylt. |  |  |  |
| Heftstyrke i underlaget | Heften mellom reparasjon og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |  |  |  |
| Trykkfasthet | Trykkfastheten skal være iht. krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |
| Densitet til mørtel |  |  |  |  |
| Rissdannelse i reparasjonen | Rissviddene skal være mindre enn angitt i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |
| Armeringens plassering | Armeringens plassering skal være angitt i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |

| Armeringens heft | Heftfastheten skal være iht. krav angitt i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Farge og struktur på ferdig overflate | Sprang og grater skal ligge innenfor toleransekravene angitt i prosjekt-beskrivelsen. Det skal ikke forekomme lepper inn på eksisterende betong. Overflatestruktur og farge skal være iht. krav i prosjektbeskrivelsen. |  |  |  |